DEMデータファイルフォーマット説明書

Geoidデータファイルフォーマット説明書

# １．適用範囲

本フォーマットは、DEMデータファイル、Geoidデータファイルに適用する。

DEMデータファイルは、PRISMステレオマッチングプログラムから出力され、あるいは既存のDEMデータから変換され、作成される。DEMデータファイルは、PRISMオルソ画像作成プログラムで使用される。

Geoidデータファイルは、PRISM画像標定プログラム、PRISMステレオマッチングプログラム、PRISMオルソ画像作成プログラムで使用される。

# ２．概要

- DEMデータファイルは、地表面あるいは地物表面の形状を表現するグリッドデータである。Geoidデータファイルは、ジオイドの形状（ジオイド高）を表現するグリッドデータである。

- 本ファイルは、バイナリーデータである。テキストの使用しない部分等、未定義の部分は、NULLを詰める。

- 本ファイルのXは北方向、Yは東方向とする。

- 平面直角座標あるいはUTM座標の場合は、XY座標の単位はメートルとする。経緯度の場合は、秒とする。

- 南半球のUTM座標の場合でも、UTM座標の原点のY座標は0とする。

- 実データは、画像ファイルと同様に配列する。実データレコードは南から北（Yが増加する方向）に並ぶ。レコード内では、西から東（Xが増加する方向）に並ぶ。画像ファイルとは、南北が逆であるため、注意を要する。

- longは4バイト符合付き整数、IEEE形式のdoubleは8バイト不動小数点数、char[i]は、iバイトのASCII文字を示す。

# ３．レコードの出現順序と形式

（ヘッダーレコード）

第1レコードは、ファイル全体にかかわる情報を記述する。

| 番号 | フィールド名 | 形式 | 位置 | 意味 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ファイルの種類 | char[16] | 0x00 | 「DEM_File」 DEMデータファイルの場合 「Geoid_File」 Geoidデータファイルの場合 |
|  | バージョン番号 | long | 0x10 | 「1」 |
|  | 実データレコード開始位置 | long | 0x14 | 「256」 実データレコード開始位置（バイト）。すなわち、本レコードの長さ。 |
|  | 対象面 | char[4] | 0x18 | DEMデータファイルでは、以下の値とする。 「DTM」 地表面 「DSM」 地物表面 Geoidデータファイルでは、空白文字列とする。 |
|  | 高さの基準 | char[4] | 0x1C | 「E」 楕円体面（高さとして楕円体高を記述する） 「G」 ジオイド面（高さとして正標高を記述する） |
|  | タイトル | char[16] | 0x20 | 任意のNULLターミネート文字列 |
|  | 座標系 | char[8] | 0x30 | 以下のとおり。詳しくは、テキストファイル共通フォーマット説明書参照。 「BL」 緯度経度座標 「XYii」 平面直角座標第ii系 「UTMii」 UTM第ii帯 |
|  | 列数 | long | 0x38 | DEMの1行あたりのグリッド点数（n） |
|  | 行数 | long | 0x3C | DEMの行数（ｍ） |
|  | 原点位置(X) | double | 0x40 | DEMの左下グリッド点のX位置 |
|  | 原点位置(Y) | double | 0x48 | DEMの左下グリッド点のY位置 |
|  | グリッド間隔(X) | double | 0x50 | X方向のグリッド間隔 |
|  | グリッド間隔(Y) | double | 0x58 | Y方向のグリッド間隔 |
|  | dummy |  | 0x60 | ヘッダーレコードが256バイトになるよう、NULLを詰める。 |

注意：	本ファイルを読み込むプログラムは、互換性維持のため、実データレコード開始位置を読み込み、ヘッダーとして読み飛ばす長さを決めなければならない。

（実データレコード）

第2レコード以降は、DEMの実データである。行数（ｍ）分出現する。

| 番号 | フィールド名 | 形式 | 意味 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高さ | long | 西端のグリッド点の高さ（ミリメートル） |
| n | 高さ | long | 東端のグリッド点の高さ（ミリメートル） |